ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Виды и состав территориальных зон

1. Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории муниципального образования «Егерухайское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея:

Жилые функциональные зоны:

ЖЗ.101. Зона индивидуальной жилой застройки		стр. 2

Общественно-деловые функциональные зоны:

ОДЗ.201.Зона общественно-делового назначения		стр. 5

ОДЗ.202.Зона социально-бытового назначения		стр. 6

Зоны специального назначения:

СНЗ.301.Зона кладбищ					стр.8

СНЗ. 302. Зона складирования и утилизации

отходов (полигон ТБО) 					стр.9

Производственные функциональные зоны:

ПР.401.Зона производственного назначения		стр. 10

ПР.402. Зона коммунально-складского назначения	стр. 12

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХЗ.501.Зона сельскохозяйственного

использования 							стр.13

АЗ. 601. Зона акваторий.					стр. 14

РЗ.701. Зона  рекреации.					стр. 14

Иные функциональные зоны.

ЛЗ.401.  Земли лесного фонда				стр. 15

ЖИЛЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

Ж3.101  Зона индивидуальной жилой застройки

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

-  отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с приусадебными участками

- отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированные двухквартирные жилые дома;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- школы общеобразовательные;

- аптеки, фельдшерско-акушерские пункты;

- некапитальные объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения, расположенные в границах домовладения;

- магазины товаров первой необходимости площадью застройки менее  150 кв. м.

Вспомогательные виды разрешенного использования

- отдельно стоящие или встроенные в жилые здания гаражи и открытые парковки;

- хозяйственные постройки;

- строения для содержания домашних  животных и птицы;

- теплицы, оранжереи;

- индивидуальные бани, надворные туалеты;

- огороды, сады;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- объекты улично-дорожной сети;

- объекты индивидуальной трудовой деятельности (без нарушения принципов добрососедства);

- площадки для сбора мусора;

Условно-разрешенные виды использования

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- магазины товаров первой необходимости площадью застройки более 150 кв. м;

- отделения, участковые пункты полиции;

- авторемонтные мастерские, мойки автомобилей;

-участки по изготовлению кулинарных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, площадью застройки не более 200 м и высотой здания не выше 2-х этажей";

- пошивочные ателье, мастерские по ремонту и пошиву обуви, ремонтные мастерские бытовой техники, часов, парикмахерские, косметические салоны и другие объекты обслуживания;

- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;

- теннисные корты;

- индивидуальные бассейны;

- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий с ограничением по времени работы;

- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка;

- кафе, закусочные отдельно стоящие с числом посадочных мест не более 10;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- объекты коммунального обслуживания;

- объекты бытового обслуживания;

- объекты социального обслуживания;

- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций;

- временные объекты торговли (павильоны розничной и мелкооптовой торговли) и обслуживания населения, расположенные за пределами домовладения;

- ветлечебницы без содержания животных.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми (ЖЗ.101)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома | блокированные двухквартирные жилые дома | отдельно стоящие жилые дома с ЛПХ | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | школы общеобразовательные | магазины торговой площадью не более 150кв м , иные виды разрешенного использования | аптеки, фельдшерско-акушерские пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Предельные размеры земельных участков |
| минимальная площадь (включая площадь застройки) | кв.м | 300** | 300 | 300** | не подлежат ограничению* |
| максимальная площадь (включая площадь застройки) | кв.м | 2500** | 1000 | 7000** |  |
| минимальная ширина вдоль фронта улиц | м | 12 | 15 | 12 | 20 | 25 | не устанавливается |
|  | 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы земельного участка по фасаду (от красной линии улиц) | м | 5- при новом строительстве 0 - в существующей застройке | 3- при новом строительстве 0 - в существующей застройке | 5- при новом строительстве 0 - в существующей застройке | 25 | 25 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы земельного участка | м | 3 - при новом строительстве 1- в существующей застройке | 0 - при примыкании 3 - в остальных случаях | 3 - при новом строительстве 1- в существующей застройке | 15 | 15 | 3 | 3 |
|  | 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| предельное количество этажей | эт. | 3 этажа | 2 этажа | 3 этажа | 2 этажа | 3 этажа | 1 этаж | 1 этаж |
| предельная высота вспомогательных строений | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 60 | 75 | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 |

* Размеры земельных участков под жилую застройку, общественные здания и сооружения определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

**Согласно Решения главы администрации МО «Кошехабльский район» №132 от 15.11.2010г. «Об установлении предельной нормы предоставления земельных участков в собственность гражданам из земель, государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования «Кошехабльский район» принятого Советом народных депутатов Кошехабльского района 11.11.2010г №268-2.

Иные показатели:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

4. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки.

6. Допускаются отклонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения;

- расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

ОДЗ. Общественно-деловые функциональные зоны

ОДЗ. 201 Зона общественно-делового назначения

Зона общественно-делового назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров, районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-	здания административно-деловых и общественных учреждений;

-	   конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний не выше 3 этажей (не считая мансардных этажей);

-	   отделения банков, здания кредитных организаций, юридических учреждений;

-	объекты торговли (магазины, торговые центры, рынки открытые и закрытые);

-	клубы, центры общения и досуговых занятий многоцелевого и специализированного назначения;

-  архивы, библиотеки, информационные центры;

-  выставочные залы, музеи;

-  гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;

-  детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

-  компьютерные центры, интернет-кафе;

-  кинотеатры, видеосалоны;

-  фирмы по предоставлению услуг сотовой, пейджинговой и иной связи;

-  фотосалоны;

-  объекты коммунального обслуживания;

-	спортивные клубы, спортивные залы;

-	предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары);

-	аптеки;

-	амбулаторно-поликлинические учреждения;

-     фельдшерско-акушерские пункты;

-	общеобразовательные школы;

-	транспортно-экспедиционные агентства и фирмы;

-	здания и сооружения бытового обслуживания населения;

-	отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

-	сады, скверы;

-	объекты органов внутренних дел.

- объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования:

-	встроенные в здания и пристроенные гаражи;

-	парковки перед зданиями, строениями и сооружениями деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

-	жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

-	объекты пожарной охраны и безопасности;

- объекты улично-дорожной сети;

-	общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-	малоэтажные многоквартирные жилые дома;

- автозаправочные станции;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- временные объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения;

- стоянки для автомобильного транспорта.

Предельные параметры земельных участков:

| Размеры и параметры | Единицы измерения | общественные здания и сооружения с площадью застройки до 100 кв м | общественные здания и сооружения с площадью застройки от 100 кв м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Предельные размеры земельных участков |
| минимальная площадь (включая площадь застройки) | кв.м | 150 | 300 |
| максимальная площадь (включая площадь застройки) | кв м | 300 | 10000 |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий строений сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы земельного участка (по фасаду) | м | 3* | 5* |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| предельное количество этажей | м | 1 этаж | 3 этажа |
| предельная высота вспомогательных строений | м | 4 | 4 |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 70 | 50 |

* Если иной показатель не установлен проектом планировки

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

ОДЗ. 202. Зона социально-бытового назначения

Зона социально-бытового назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения преимущественно федерального, регионального и общегородского значения, коммерческие учреждения, офисы, жилье, а также здания многофункционального назначения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки;

- архивы, информационные центры, справочные бюро;

- гостиницы, центры обслуживания туристов;

- дома быта;

- аптеки;

- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;

- здания и сооружения спортивного назначения, спортклубы;

- издательства и редакционные офисы;

- кинотеатры, интернет-кафе;

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

- компьютерные центры;

- консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения и т.д.;

- магазины, торговые комплексы, торговые дома;

- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны;

- объекты коммунального обслуживания;

- отделения, участковые пункты полиции;

- отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны);

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- поликлиники;

- приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- рекламные агентства;

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

- туристические агентства;

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения, менеджерские услуги и т.д.;

- театры, концертные залы;

- телевизионные и радиостудии;

- танцзалы, дискотеки;

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой, пейджинговой и иной связи;

- фотосалоны;

- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование, брошюровка и пр.);

- ярмарки, выставки товаров;

- объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования:

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;

- объекты улично-дорожной сети;

- парковки.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- малоэтажные многоквартирные дома;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;

- общественные туалеты площадью не более 80 кв. м;

- объекты пожарной охраны и безопасности;

- общежития;

- некапитальные объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения;

- стоянки для автомобильного транспорта.

Предельные параметры земельных участков:

| Размеры и параметры | Единицы измерения | общественные здания и сооружения с площадью застройки до 100 кв м | общественные здания и сооружения с площадью застройки от 100 кв м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Предельные размеры земельных участков |
| минимальная площадь (включая площадь застройки) | кв.м | 150 | 300 |
| максимальная площадь (включая площадь застройки) | кв м | 300 | 10000 |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий строений сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы земельного участка (по фасаду) | м | 3* | 5* |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| предельное количество этажей | м | 1 этаж | 3 этажа |
| предельная высота вспомогательных строений | м | 4 | 4 |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 70 | 50 |

* Если иной показатель не установлен проектом планировки

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

Зоны специального назначения

СНЗ. 301. Зона кладбищ

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования сельских кладбищ и территорий их влияния.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

- кладбища традиционных захоронений (действующие и закрытые).

Вспомогательные виды разрешенного использования

- аллеи, скверы, иные зеленые насаждения;

- временные павильоны торговли и обслуживания населения;

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- оранжереи;

- хозяйственные корпуса;

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- парковки;

- инженерные коммуникации;

- объекты вспомогательного производства, связанные с функционированием кладбищ;

- административные объекты, связанные с функционированием кладбищ;

-	общественные туалеты;

-	площадки для мусоросборников;

- иные объекты эксплуатации кладбищ.

Условно разрешенные виды использования

- объекты, связанные с отправлением культа.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

для зоны кладбищ (СНЗ.301)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | кладбища традиционных захоронений | объекты, связанные с отправлением культа | аллеи, скверы | временные павильоны торговли и обслуживания населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные размеры земельных участков |
| минимальная площадь | га | не подлежат ограничению* |
| максимальная площадь | га | не подлежат ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | не устанавливается | 1 | не устанавливается | 1 |
| 3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота (до конька крыши) | м | 6 | 15** | не устанавливается | 6 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 2 | 50 | 2 | 80 |

* Размеры земельных участков под здания и сооружения определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

**Если иной показатель не установлен проектом планировки

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

СНЗ. 302. Зона складирования и утилизации отходов (полигон ТБО)

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий складирования и утилизации отходов где размещаются предприятия по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых и промышленных отходов.

. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

- предприятия по промышленной переработке бытовых отходов;

- склады свежего компоста;

- полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов);

- поля компостирования;

- сливные станции;

- мусороперегрузочные станции;

- поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу);

- свалки бытовых отходов.

Вспомогательные виды разрешенного использования

- сопутствующие производства и технологические установки;

- озелененные территории санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны;

- инженерно-планировочные сооружения, элементы и объекты инженерного благоустройства;

- здания, строения, сооружения ведомственной охраны;

- административные здания;

- лаборатории;

- площадки для стоянки служебных автомобилей.

Условно-разрешенные виды использования*

- полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры(минимальный отступ от границ земельного участка, предельная высота (этажность), максимальный процент застройки)  разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны не подлежат ограничению*.

* Размеры земельных участков под здания и сооружения предельные параметры застройки определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

Производственные функциональные зоны

ПР.401. Зона производственного назначения

Зона производственного назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Санитарно-защитная зона не установлена.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунально-складские и производственные предприятия различного профиля;

- административные здания, офисы, конторы;

- авторемонтные мастерские;

- автобусные парки;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- кафе, закусочные столовые в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв. м;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- отделения, участковые пункты полиции;

- парки, скверы;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- пожарные части;

- аптеки;

- пункты первой медицинской помощи;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- теплицы;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- автомойки;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- объекты пожарной охраны и безопасности;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных служб.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- автозаправочные станции, автосервис;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

- ветеринарные приемные пункты (без содержания животных);

- магазины, торговые центры;

- некапитальные объекты торгового назначения и бытового обслуживания;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- рынки открытые и закрытые;

- станции скорой помощи;

- тюрьмы;

- общественные туалеты площадью не более 80 кв. м.

Предельные параметры земельных участков:

| Размеры и параметры | Единицы измерения | основные площадки производственных предприятий различного профиля | производственные базы и склады строительных и монтажных предприятий, иные объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Предельные размеры земельных участков |
| максимальная площадь | кв.м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| минимальная площадь | кв.м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ от границ земельного участка по фасаду | м | 1,5** 6*** | 6 |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота зданий, строений, сооружений (до самой высокой точки) | м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| максимальная высота вспомогательных строений | м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 60 | 60 |

*	- Размеры земельных участков под здания и сооружения и максимальная высота определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

**	- при отсутствии въезда в здание

***	- при наличии въезда в здание

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

ПР. 402. Зона коммунально-складского назначения.

Зона коммунально-складского назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Санитарно-защитная зона не установлена.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунально-складские и производственные предприятия различного профиля;

- административные здания, офисы, конторы;

- авторемонтные мастерские;

- автобусные парки;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- кафе, закусочные столовые в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв. м;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- отделения, участковые пункты полиции;

- парки, скверы;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- пожарные части;

- аптеки;

- пункты первой медицинской помощи;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- теплицы;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- автомойки;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- объекты пожарной охраны и безопасности;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных служб.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- автозаправочные станции, автосервис;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

- ветеринарные приемные пункты (без содержания животных);

- магазины, торговые центры;

- некапитальные объекты торгового назначения и бытового обслуживания;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- рынки открытые и закрытые;

- станции скорой помощи;

- тюрьмы;

- общественные туалеты площадью не более 80 кв. м.

Предельные параметры земельных участков:

| Размеры и параметры | Единицы измерения | основные площадки производственных предприятий различного профиля | производственные базы и склады строительных и монтажных предприятий, иные объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Предельные размеры земельных участков |
| максимальная площадь | кв.м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| минимальная площадь | кв.м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ от границ земельного участка по фасаду | м | 1,5** 6*** | 6 |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота зданий, строений, сооружений (до самой высокой точки) | м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| максимальная высота вспомогательных строений | м | не подлежат ограничению* | не подлежат ограничению* |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 60 | 60 |

*	- Размеры земельных участков под здания и сооружения и максимальная высота определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

**	- при отсутствии въезда в здание

***	- при наличии въезда в здание

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

Зоны сельскохозяйственного назначения

СХЗ. 501. Зона сельскохозяйственного назначения

Зона выделена для обеспечения правовых условий и процедур формирования сельскохозяйственной деятельности. В соответствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты в этих зонах не устанавливаются. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды разрешенного использования (а также предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

АЗ. 601. Зона акваторий.

Зона выделена для обеспечения правовых условий и процедур охраны водных объектов.

В соответствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты в этих зонах не устанавливаются. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды разрешенного использования (а также предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соответствии с Водным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель водного фонда регулируется Водным кодексом,  Земельным кодексом РФ.

РЗ.701. Зона рекреации

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования озелененных участков населенных пунктов, предназначенных для кратковременного отдыха и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах населенных пунктов, сохранения и развития озелененных территорий.

Основные виды разрешенного использования:

-парки, скверы;

-лесопарки, иные зеленые насаждения;

-благоустройство территории, возведение и  установка малых архитектурных форм, размещение малых архитектурных форм культового значения (фонтаны и иные малые архитектурные формы, поклонные кресты, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.);

-обустройство набережных, берегоукрепление;

-спортивные объекты (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.);

-общественные туалеты;

-объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

-автостоянки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-подъездные пути (площадки);

-вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом.

Условно разрешенные виды использования:

-гостевые дома, центры обслуживания туристов, мотели;

Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.).

Предельные параметры разрешенного строительства:

| Размеры и параметры | Единицы измерения | парки многофункциональные и специализированные | бульвары, скверы, аллеи | спортивные и игровые площадки | иные разрешенные виды использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Предельные размеры земельных участков |
| минимальная площадь | кв.м | не подлежат ограничению* |
| максимальная площадь | кв.м |  |
|  | 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 1** | 1** | 3** | 3** |
|  | 3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | 6** | 6** | 4** | 5** |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | не устанавливается |
|  | 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
|  | % | 7 | 1 | 70 | 50** |

* Размеры земельных участков и отступы от границ определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами.

**если иной показатель не установлен документацией по планировке территории

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 64 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.

ЗЛ. Зоны лесного фонда.

Зона выделена для обеспечения правовых условий и процедур охраны лесов.

В соответствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты в этих зонах не устанавливаются. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды разрешенного использования (а также предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соответствии с Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п. 6 статьи 101 Земельного кодекса)